Dispositif de mesure de déplacement actuel

# Text boxes

Sens de déplacement de la structure lors de l’essai

Emission de fumée variable selon le matériau testé

A CONSIDERER !!!

Four

La température peut monter jusqu’à 1200 °C max

Température extérieure de l’élément testé : de 180 à 240 °C

(Cas particulier : élément pare flamme : 700-800°C)

Elément testé (verre, bois, béton cellulaire, cloison, plâtre, métal)

Dimension : 3 x 3m, 3 x 5m, 6 x 5m

3 à 6 mètres

Capteur à fil (jusqu'à 17  max)

poulie

ACQUISITION

Une mesure toutes les 15 secondes est enregistré actuellement

Support du capteur à fil

Amplitude max de déplacement : +/- 250 mm

La température est d’environ 50°C max selon le matériau testé au niveau du capteur

L’INCERTITUDE DE MESURE

(capteur + acquisition) doit être inférieure à 2 mm

Une personne se déplace durant les mesures entre l’élément testé et le système de mesure et ce, pour observations

En rouge : contraintes